建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：武定县城响塘凹至白花箐市政道路提升改造工程建设项目

建设单位（盖章）：武定县今典城市建设有限公司

编制日期：2018年5月

生态环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

表一建设项目基本情况	- 1 -

表二建设项目所在地自然环境和社会环境简况	- 8 -

表三环境质量状况	- 11 -

表四评价适用标准	- 14 -

表五建设项目工程分析	- 17 -

表六项目主要污染物产生及预计排放情况	- 25 -

表七环境影响分析	- 26 -

表八建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	- 39 -

表九结论与建议	- 41 -

附件

附件1：委托书

附件2：投资项目备案证

附件3：营业执照

附件4：项目选址意见书

附件5：建设用地规划许可证

附件6：建设工程规划许可证

附件7：PPP合作协议

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目总平面布置图

附图3：项目周边环境关系示意图

附图4：项目区域水系图

# 表一建设项目基本情况

| 项目名称 | 武定县城响塘凹至白花箐市政道路提升改造工程建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 武定县今典城市建设有限公司 |
| 法人代表 | 王文军 | 联系人 | 张作涛 |
| 通讯地址 | 武定县狮山镇东片区 |
| 联系电话 | 15515655002 | 传真 | / | 邮政编码 | 651699 |
| 建设地点 | 武定县狮山镇东片区 |
| 立项审批部门 | 武定县发展和改革局 | 批准文号 | 武发改投资 [2017]19号 |
| 建设性质 | 新建□ 改扩建 技改□ | 行业类别及代码 | E4813（市政道路工程建设） N78 (公共设施管理业) |
| 占地面积 (平方米) | 55526.504 | 绿化面积 （平方米） | 7773.71 |
| 总投资 (万元) | 11548.52 | 其中环保投资（万元） | 33.2 | 环保投资占总投资比例（%） | 0.29 |
| 评价经费 (万元) | / | 预计投 产日期 | 2018年8月 |
| 工程内容及规模 1、项目由来 近年来，随着改革开放的进一步深入，武定县经济社会得到较快发展，城市建成区面积不断扩大，机动车拥有量、客货运输量增长迅速，各类交通需求明显增加。为完善主城功能，缓解主城交通压力，配合片区的开发建设，完善片区与周边道路的连接，改善投资环境，为片区的经济建设搭建最基本的基础设施平台，推进片区的城市化建设，因此，建设完善高效顺畅的交通路网至关重要。 本项目为武定县城东片区南北向的一条交通性主干路，原属于G108国道，该道路的建设将有利于完善武定东片区周边的基础设施，有利的引导和支撑沿线开发建设，同时本道路的建设有效的将狮山大道、元武路、武禅路及牡丹大道相连接，形成本片区除北城大道另一条南北向的交通主干路，有利于分担了片区内纵向的过境交通，改善片区内交通压力。 项目建设标准为城市主干路，全长2523.932米，宽22米，为双向4车道，设计限速40km/h（交叉路口减半），路面设计为沥青混凝土路面。主要建设内容为道路、绿亮化、给排水、电力通信、涵洞及附属设施建设。 项目建设内容均为武定县城市发展基础设施配套建设内容，是武定县城市发展的必备设施，项目实施不但可以改善武定县城的基础设施配套现状，还可以减缓武定县城的交通压力，改善市政污水管网的排污性能，对创造武定优良的人居环境具有重要意义。 武定县城响塘凹至白花箐市政道路提升改造工程建设项目由武定县住房和城乡建设局牵头，以PPP融资方式进行建设，经招投标，由武定县今典城市建设有限公司以EPC总承包对本项目进行建设，除前期征占地等准备工作外，道路设计、建设以及运行等由武定县今典城市建设有限公司完成，故建设单位由原武定县发展和改革局可研批复的武定县住房和城乡建设局更改为武定县今典城市建设有限公司。 按照《中华人民共和国环境保护法》以及《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境环境影响评价分类管理名录》的有关规定，城市道路全部（新建、扩建支路除外）应编制环境影响报告表，根据项目现场调查及项目可行性研究报告，本项目为城市道路主干路扩建工程；因此，本项目应编制环境影响报告表。 为此，武定县今典城市建设有限公司委托我公司承担该项目的报告表编制工作。我单位接受委托后，及时组织技术人员进行现场踏勘和调查并收集与本项目有关的资料，在此基础上根据国家环保法规、标准和环境影响评价技术导则，编制了《武定县城响塘凹至白花箐市政道路提升改造工程建设项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。 项目概况 （1）项目名称 武定县城响塘凹至白花箐市政道路提升改造工程建设项目 （2）建设单位 武定县今典城市建设有限公司 （3）项目建设地点 武定县狮山镇东片区 （4）项目总投资 本项目总投资为11548.52万元，其中建筑安装工程费为7272.67万元，工程其他费用为3420.40万元，预备费为855.45万元。资金来源为政府筹资。 （5）工程内容及规模 项目建设标准为城市主干路，全长2523.932米，宽22米，为双向4车道，设计限速40km/h（交叉路口减半），路面设计为沥青混凝土路面。主要建设内容为道路、绿亮化、给排水、电力通信、涵洞及附属设施建设。 响塘凹至白花箐市政道路横断面： 3.5m（人行道）+15.0m（机动车道）+3.5m（人行道）=22.0米。机动车道横坡采用 1.5%，人行道和非机动车道横坡采用 2%，绿化率为 14%。 道路标断面图 武定县城响塘凹至白花箐市政道路提升改造工程建设项目主要建设内容见表1-1。 表1-1 项目主要建设内容一览表 工程类别 工程项目组成 主要工程内容 主体工程 道路工程 城市主干路，全长2523.932米，宽22米，为双向4车道，设计限速40km/h（交叉路口减半），路面设计为沥青混凝土路面。 辅助工程 涵洞工程 本项目仅与沿线现状沟渠相交，未与片区内较大河道交叉，与沟渠相交处设置相应尺寸的涵洞。项目设置有四个涵洞，用于排除道路沿线地表雨水 绿化工程 道路绿化以常绿乔木为主，交叉口选种花灌木和小乔木。 照明工程 道路沿线建设配套的照明工程 灯具布置：道路布灯采用双侧对称布置单杆单臂路灯方式，设置于道路两侧人行道；灯杆理论间距为30米，杆高10 米，光源为高压钠 250W，道路共设置路灯灯杆 172套； 公用工程 供电 由武定县供电公司统一供应。 通信设施 项目区域中国移动、中国联通、中国电信网络完备，可以保障在项目建设及运营过程中通讯或联系畅通。 环保措施 污水处理 建设雨污管网，雨水经雨水管网就近排入菜园河，污水经污水管网最终进入污水处理厂。 噪声治理 道路设置绿化，进行隔声，设置限速、禁鸣标志 固废收集和清运设施 设置若干垃圾桶，定期委托环卫部门进行清运处置 表1-2 涵洞设置一览表 序号 桩号 形式 长度（m） 备注 1 K0+889.84 4.0mx2.0m 箱涵 50m 现状沟渠 2 K1+506.41 D1500 圆管涵 49m 现状沟渠 3 K1+761.856 D1500 圆管涵 38m 现状沟渠 4 K2+085.92 2.0mx2.0m 箱涵 33m 现状沟渠 表1-3主要技术指标 项目 响塘凹至白花箐建设道路 设计行车速度（km/h） 40 最小平曲线半径（R） 165 路面设计标准轴载 BZZ-100 涵洞设计荷载 城市-A 设计使用年限 15年 道路面层采用形式 沥青混凝土 3、排水工程 根据《武定县城市总体规划修编》（2006~2025）和《武定县排水工程专项规划》，设计区域排水体制为雨、污分流制，雨水经雨水管网就近排入菜园河，污水经污水管网最终进入污水处理厂。 4、供电工程 本项目建设区域为武定县狮山镇东片区，由武定县供电公司统一供应。 5、供水工程 施工期主要用水为施工用水，施工用水由武定县供水管网引入自来水；施工人员借助武定县城已有生活设施；混凝土搅拌及水泥预制板制作均不在项目区内完成。 6、项目建设条件 工程所需石块、砂石、碎石等，可在武定县城附近采石厂、采砂厂等地就近采购；水泥、钢材等可由项目区的多家水泥厂及钢材市场采购解决；其他材料均可在本地市场采购或者外购，通过公路、城市道路直接用汽车运输到工地。 7、拆迁情况 武定县城响塘凹至白花箐市政道路提升改造工程建设项目涉及拆迁有5户，已由当地政府完成拆迁工作。因此拆迁不列入本项目。 8、劳动定员 本项目为市政基础配套设施建设项目，施工范围较广，施工时间较长。本项目施工人员按50人/天计。项目建成后，各设施交由武定县各基础设施管理部门进行管理，建设单位不设专人管理。 9、环保投资 项目投资11548.52万元。环保投资为33.2万元，占总投资的0.29%。环保投资见表1-4。 表1-4环境保护投资一览表 环保投资类别 具体内容 作用 环保投资 （万元） 施工期 废水 道路施工废水沉淀池4个（容积为2m3/个） 减缓施工期生产废水污染 3 道路施工区域设置临时排水沟。 减少新增水土流失量、增加覆盖率。 1.2 噪声 设置围挡 有效减少施工期噪声影响 3 扬尘 施工区域进行围挡。 配专人对整个施工区域区域不定期洒水降尘，减少粉尘影响。 有效抑制施工粉尘的产生，减少施工粉尘对外环境的影响 5 建筑垃圾 临时堆放防护、清运处置 有效减少建筑垃圾对周边环境的影响 1 运营期 噪声 限速、禁鸣标志 有限减少对敏感路段的噪声影响 3 绿化 吸尘降噪，净化空气 10 废水 雨污管网 做到雨污分流 10 固体废物 设置垃圾桶若干、委托环卫部门及时清运 收集清运垃圾 2 合计 38.2 10、交通量预测 根据《武定县城响塘凹至白花箐市政道路提升改造工程可行性研究报告》对项目影响区、社会经济、交通运输现状及发展规划的调查分析，项目于2018年5月完工，预测工作的基年是2018年，预测特征年为2025年，2033年。预测结果见下表1-5。 表1-5项目特征年小时平均交通量预测表 （单位：pcu/h） 道路名称 2018年交通量（pcu/h） 2025年交通量（pcu/h） 2033年交通量（pcu/h） 禄武路 378 800 1635 结合《关于调整公路交通情况调查车型分类及折算系数的通知》[2010(205号)]，车型分类见表1-6，车型折算系数见表1-7。 表1-6 具体车型及分类一览表 车型 一级分类 二级分类 额定荷载参数 轮廓及轴数特征参数 备注 汽车 小型车（S) 中小客车 额定座位≤19 车长＜6m，2轴 / 小型货车 载质量≤2吨 包括三轮载货汽车 中型（M） 大客车 额定座位＞19 6m≤车长＜12m，2轴 / 中型货车 2吨＜载质量≤7吨 包括专用汽车 大型车（L） 大型货车 7吨＜载质量≤20吨 6m≤车长＜12m，3轴或4轴 / 特大型货车 载质量＞20吨 车长＞12m或4轴以上；且车高＜3.8m或车高＞4.2m / 集装箱车 / 车长＞12m或4轴以上；且3.8m≤车高≤4.2m / 根据表1-6，项目小型车、中型车、大型车的比例按7:2:1进行计算。 表1-7 各机动车车型折算系数参考值 车型 汽车 摩托车 拖拉机 一级分类 小型车 中型车 大型车 特大型车 二级分类 中小客车 小型货车 大客车 中型货车 大型货车 特大型货车 集装箱车 摩托车 拖拉机 参考折算系数 1 1 1.5 1.5 3 4 4 1 4 从环境影响评价角度来看，昼间（16小时）是指6:00-22:00时间段；夜间（8小时）是指22:00-6:00时间段。其中昼间和夜间车流量比为85:15，高峰小时的流量占总车流量的10%。则汽车流量PCU值转换成选用交通噪声预测模型所需要的大、中、小型车的昼间和夜间绝对车流量的转换公式如下： 式中： 各预测年昼、夜及高峰小时小、中、大型车流量见表1-8及表1-9。 表1-8项目特征年交通量折算结果一览表 （单位：Pcu/h） 路段 时段 昼间小时 夜间小时 高峰小时 响塘凹至白花箐市政道路 2020 482 170 907 2025 1020 360 1920 2035 434 153 3924 表1-9项目特征年交通量折算结果一览表 （单位：辆/h） 路段 时段 昼间 夜间 高峰 小 型车 中 型车 大 型车 小 型车 中 型车 大 型车 小 型车 中 型车 大 型车 响塘凹至白花箐市政道路 2020 200 57 29 70 20 10 376 107 54 2025 422 121 60 149 43 21 795 227 114 2035 180 51 26 63 18 9 1625 464 232 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 因受建设进度和建设资金影响，原108国道已修建并运行多年，但道路仅一侧建设配套绿化、人行道以及供排水工程。随着建设时间的滞后，经现场查看，建设区域现状为破损沥青路面，两侧有少量行道树，雨污管网仅单侧布置。 本项目不存在原有污染。 |

# 表二建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地理位置、地形、地貌、地质、气候、气象、水文、土壤、植被、生物多样性等） 1、地理位置 武定县位于云南省的中北部，楚雄彝族自治州东部。东经101°55′至102°29′、北纬25°20′至26°11′之间。108国道横贯境内4个乡（镇），金沙江流经县境34公里、途经 3个乡，公路网四通八达，水陆交通便利。北以金沙江为界与四川省会里县村寨相望，西与元谋县接壤，东、南与禄劝、富民、禄丰3县毗连。南北长94km，东西宽56km。总面积3322km2。 项目位于武定县狮山镇东片区，项目地理位置见附图1。 2、地形、地貌、土壤 武定县地处滇中高原北部，云贵高原西侧，其自然环境形成了县境地表崎岖，群山连绵。山地、丘陵、谷地、河谷平原和山间盆地（当地人称坝子）相互交错，山区面积占全县总面积的96%，坝子及水面占4%。全县平均海拔1910米，地势东西两侧及西南部高，北部低，东南部较开阔。海拔最低点为境内金沙江边的大沙地862米，最高点为大黑山白龙会峰2956米，高低相差2094米。县城海拔1689米。海拔在2500米以上的山峰有36座，乌蒙山余脉从东贯穿全境，组成一系列南北走向的高山重叠的地形。 全县地貌分为四区：东部山原区，西部山原区，北部河谷区，南部高原区。受构造影响，山脉走向多呈南北及东北——西南走向。 土壤有棕壤、黄棕壤、红壤、燥红土、紫色土、石灰岩土、冲击土和水稻土8种土类，26个土属，62个耕作土种组成。 项目总占地面积55526.504m2，项目场地内及附近无滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷、地裂缝等不良地质作用分布。所处地域地质情况良好。项目用地地势较平坦、开阔，通风条件较好，建设条件好，具有较强的适建性。 3、气候、气象 武定县属北亚热带高原季风气候，由于地形高差悬殊，立体气候显著。气候具有滇中地区气候的低纬、高原和受季风控制的特点。气候总的特征为：气候温和，冬无严寒，夏无酷暑。气温日温差大（19℃），年温差小（13.2℃）。夏秋雨量充沛，冬春雨量不足，立体气候显著。全县受地形、地势的影响，气候垂直分布明显。从金少江谷地到白龙会山峰，随着海拔的升高依次出现中亚热带、北亚热带、南温带、北温带等气候类型。 全县年平均气温15.1℃，最热月平均气温21℃，最冷月平均气温3.7℃，无霜期235天。县城所在地狮山镇历年平均气温15.1℃，极端最高温34.5℃，极端最低温-6.4℃，年≥10℃积温5541.5℃，最热月7月平均气温20.7℃，最冷月1月平均气温7.4℃。境内降水不均，大致从东南部的1000mm左右向北递减。东西两侧山地多雨，年平均降雨量1000～1100mm，金沙江河谷为少雨区，年降水在600mm左右；全县均降水量988.6mm，主要集中在夏秋，雨季（5～10月）降水量占全年90.5%。全年主导风向为西南风，平均风速2.5m/s。 4、水文概况 武定县群山连绵，河溪纵横。境内河流分属金沙江、元江两大水系，分别占流域总面积的97.3%和2.7%。主要河流有金沙江、勐果河、黑鲁拉河、木土达河、盘龙河、水城河、铺西河、小井河以及河底河等。金沙江在其境内长34公里，总落差98米，河流强烈深切，岭谷高差500～1000米。支流有勐果河、黑鲁拉河、木土达河，其中勐果河是金沙江在境内最大支流，它发源于猫街旧长冲村关天山南麓，北流经猫街、高桥、插甸、尼嘎古、田心、东坡，在白马口注入金沙江，全长103公里，总落差1804米，流域面积1736.5平方公里。水城河发源于插甸康照以得老山地，南流至七棵树与西南来支流汇合后，折向东北，流入禄劝，经云龙注入鹧鸪河，境内长26公里，流域面积169平方公里。 由于河网交错，利用有利地形地势拦河蓄水，形成了众多的水库，主要有螃蟹箐、新村湖水库等。城区内主要河流为菜园河和乌龙河，金沙江三级支流菜园河由南向北穿过县城，县城北部有乌龙河由西向东汇入菜园河。菜园河发源于九厂乡白花箐，流经九厂、武定县城、禄劝县城汇入掌鸠河，县境内全长25km，径流面积301k㎡，年径流量1.05亿m³。 项目区内的主要河流为菜园河和乌龙河，金沙江三级支流菜园河由南向北穿过县城，县城北部有乌龙河由西向东汇入菜园河。 菜园河：发源于狮山镇百花山百花箐，向东北流经狮山镇坝子,在禄劝境汇入掌鸠河。境内长25千米，流域面积301平方千米，平均流量1.69立方米/秒，平均径流总量1.05亿立方米，主要支流乌龙河，20年一遇洪水流量304立方米/秒。菜园河从新大桥到与乌龙河交汇口处已经修建河堤，满足20年一遇洪水位，河床较低，距离岸边城市道路4—6米。 乌龙河：也叫鸠河，是菜园河的主要支流，全长16．5公里，年平均径流总量0．5亿立方米，流域面积约80平方公里，20年一遇洪水流量241立方米/秒。乌龙河现状属于自然状态，河道宽窄不一。 5、土地资源 全县土地面积442.2万亩，其中耕地面积27.2万，林用地315.9万亩，森林覆盖率55.3％。全县土壤共分紫色土、红壤、黄棕壤、棕壤、水稻土、燥红土、石灰岩土和冲积土8个土类、14个亚类、26个土属、62个土种，其中，紫色土占土地面积的42.2％，红壤占20.5％，黄棕壤占19.6％，棕壤占6.8％，水稻土占3.4％，燥红土占0.6％，石灰岩土占0.4％，冲积土占0.3％。 本项目占地区域均属于武定县城建设规划范围，不占用其它用地。 6、植被、生物多样性 项目建设占地区域为武定县城市建设规划范围，项目区域范围内无珍稀保护动植物和名木古树分布，也没有国家及省级保护物种和濒危动植物，未发现当地特有物种存在。本项目道路沿线主要为少量桉树等行道树，其他植被主要以人工绿化为主。现状无古树名木，植被较差。 7、土地利用现状 本项目为现状道路改扩建项目，经现场勘查，现状国道108现状路面宽为11m，经多年的车辆的通行，路基无大面积的沉降及开裂等现象，其状况良好，同时道路沿线村庄建筑物已基本成型，扩建后道路竖向与现状道路基本一致，为城市主干路，沥青混凝土路面。

# 表三环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等） 1、环境空气 本项目位于武定县狮山镇东片区沿武定县菜园河起于元武公路明惠桥，止于白邑村明月桥，属于商业交通居民混合区。从现场勘察的情况看，项目区周边主要大气污染源为汽车尾气和居民生活油烟，项目周边没有工业污染，区内无较大污染源，项目所在区域环境空气质量较好。 2、地表水环境质量 项目最近的地表水体为乌龙河和菜园河，乌龙河属于菜园河支流。根据《云南省地表水环境功能区划（2010~2020年）》，掌鸠河“鲁溪桥-入普渡河口”段，属金沙江流域普渡河水系的支流，水环境功能为工业用水、农业用水，类别为Ⅳ类。根据支流不低于干流的原则，菜园河、乌龙河按Ⅳ类水质进行保护。 经过现场踏勘，乌龙河河道宽窄不一，水质一般；菜园河由西向东蜿蜒穿越，河宽14-20米，水质有轻微污染。 声环境质量 本项目位于武定县狮山镇东片区，根据现场踏勘，本项目建设区域为商业交通居民混合区，无高噪声工业企业分布，主要噪声为人群社会生活噪声和少量过往车辆产生的噪声，区域内声环境质量较好。 4、生态环境现状 由于本项目地处城镇建设用地范围，属于城市生态系统，目前道路两侧有少量人工种植的行道树，区域内无国家级和云南省级保护植物物种；沿线人口密度大，土地垦殖率较高，经调查访问和沿途观察，项目所在地附近的野生动物主要是适合栖息于旱地、居民点周边的种类，如常见的啮齿类和常见鸟类画眉、麻雀等，无大型陆生野生动物。项目区生态环境质量现状一般。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目环境保护目标见下表3-3。 表3-3项目主要环境保护目标表 序号 保护目标 方位 规模（人） 保护级别 1 和盛世家 西面约140m 200 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）4a类标准气环境执行执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准。 2 武定县职业技术学校 东面约70m 880 3 聚福园 东面约40m 200 4 圆河花园 西侧约25m 360 5 上旧城 西面约120m 320 6 罗婺家园 东面约75m 450 7 彝家大酒店 东面约30m 160 8 白邑村 西面约220m 280 9 菜园河 西面约50m / 《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅳ类 10 乌龙河 西南面约200m /

# 表四评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境 项目所在区域大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中的二级标准，标准值见表4-1。 表4-1环境空气质量标准限值 污染物名称 取值时间 二级标准 浓度单位 SO2 年平均 60 μg/m3 (标准状态) 24小时平均 150 1小时平均 500 TSP 年平均 200 24小时平均 300 NO2 年平均 50 24小时平均 100 1小时平均 250 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 2、声环境 本项目建设范围属于武定县城市建设范围，响塘凹至白花箐市政道路提升改造工程建设项目为城市主干道，道路两侧35m±5m范围内声环境执行《声环境质量标准》（GB3096 -2008）4a类标准；标准值见表4-2。 表4-2声环境质量标准一览表单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 4a 70 55 3、地表水环境质量标准 项目区域内的地表水体为乌龙河和菜园河，经武定河注入普渡河进入金沙江。根据《云南省地表水环境功能区划（2010～2020）》，掌鸠河属于金沙江流域普渡河水系的支流，为Ⅳ类水，菜园河和乌龙河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准，标准限值见表4-3。 表4-3 地表水环境质量标准 项目 pH 阴离子表面活性剂 石油类 悬浮物 高锰酸盐指数 总氮 单位 无量纲 mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L Ⅳ类标准 6-9 0.3 0.5 / 10 1.5 项目 氨氮 总磷 粪大肠菌群 溶解氧 五日生化需氧量 化学需氧量 单位 mg/L mg/L 个/L mg/L mg/L mg/L Ⅳ类标准 1.5 0.3 20000 3 6 30 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 施工期大气污染物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值，标准值见表4-4。 表4-4项目大气污染物排放浓度标准限值 污染物 最高允许排放 浓度 无组织排放监控浓度限值点 标准来源 颗粒物 1.0 mg/m3 周界外浓度最高点1.0 mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 2、废水 项目施工期废水经沉淀池处理后，部分回用于土地平整、装卸、运输洒水抑尘采，剩余部分外排。 项目施工期废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准。标准值见表4-5。 表4-5 项目废水排放标准 单位：mg/L 序号 项目 排放标准 执行标准 1 COD ≤150mg/L 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准 2 SS ≤150mg/L 3 动植物油 ≤15mg/L 4 BOD5 ≤30 mg/L 5 氨氮 ≤25mg/L 3、噪声 施工期施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，见表4-6。 表4-6建筑施工场界环境噪声排放限值单位：Leq:dB（A） 昼间 夜间 70 55 本项目建设范围属于武定县城市建设范围，响塘凹至白花箐市政道路提升改造工程建设项目道路等级均为城市主干路。运营期道路两侧35m±5m范围内执行《社会生活环境噪声排放标准》(GB 22337—2008)4类标准。标准值见表4-7。 表4-7声环境质量标准一览表单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 4类 70 55 4、固体废物 一般固体废弃物执行GB18599-2001《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目为市政基础设施工程，运营期主要有汽车尾气、固体废物等产生。 废气：运营期产生车辆尾气，属无组织排放，不作总量控制要求。 固体废物：运营期固体废物来源于运输车辆散落的运载物、乘客丢弃的生活垃圾以及商业垃圾经环卫工人清扫收集，运回垃圾处理站处理，无需申请总量控制指标。 |

# 表五建设项目工程分析

一、施工期 （一）施工工艺流程简述（图示）： 1、本项目施工期建设内容为道路、绿亮化、给排水、电力通信、涵洞及附属设施建设。具体施工流程见图5-1。 清表、清除覆盖物、铣路面、场地平整：本项目位于武定县东片区，根据现场实际调查，本项目占地类型主要以城市建设用地为主，因此，在场地平整施工前，先进行表土剥离，剥离的表土集中堆放在武定县北片区统一的表土堆场，用于后期的绿化覆土。场地平整采用挖掘机和推土机进行平整，开挖土石方在整个项目区内回填利用。把路面遮盖物清除、铣路面5公分左右的旧路表层，便于放线测量，这个过程将产生噪声、固废、扬尘。对场地进行平整，挖掘机、推土机、清运车等运行时将主要产生噪声，同时产生扬尘、固体废物。 管槽开挖：管槽开挖采用机械开挖，反铲挖掘机挖土，自卸车运土，推土机配合下进行联合作业，根据施工机械和开挖深度情况，挖到所需深度。挖出的土方暂存放在建筑物周边空地内，作为基槽回填和项目区平整用土。 放管、接管、防腐、水压试验及附属工程、分层压填埋管、涵洞建设：该阶段主要进行管道试验，确保交通不影响公共基础设施，交通顺畅运行，分层压填时，打夯机、压路机等会产生噪声、扬尘，进行水压试验时将产生废水。 基坑回填：回填采用机械和人工相结合的方法，土方由挖掘机装土，自卸汽车运土，推土机铺土、摊平，用振动碾压机碾压，边缘压实不到之处，辅以人工和电动冲击夯实。填方基底的处理应符合下列要求： ①基底上的树墩及主根应拔除，坑穴应清除积水、淤泥和杂物等，并分层回填夯实； ②在构筑物和建筑物地面下的填方或厚度小于0.5m的填方应清除基底上的草皮和垃圾； ③在土质较好的平坦地上（地面坡度不陡于1/10）填方时，可不清除基底上的草皮，但应割除长草； ④当填方基底为松土时，应将基底辗压密实。 基坑回填伴随着整个路面工程完成将会产生噪声、固体废物、废水、扬尘污染。 交通工程、照明工程、绿化工程：绿化工程施工前，在绿地内按照图纸布置和要求，进行整地，完成的工程应符合施工图所要求的线形、坡度、边坡；然后应施足基肥，翻耕≥30cm，耙平耙细，除杂物。种植树种生长茁壮，无病虫害，规格及形态符合绿化设计要求。清扫路面的土石方用于绿化边栏的搭砌及绿化覆土，本阶段将产生噪声、固体废物、废水、扬尘影响。 2、施工营地“三场”设置 （1）砂石料场 项目建设所需的主要建筑材料为钢材、水泥、砂石、木材等，建设所需砂石料从当地合法的砂石料场购买，本项目不新设砂石料场。 （2）取土场 本项目以挖方为主，且挖方基本等于回填方，工程挖方中的土方能够满足项目建设填方中的土方需求量，本项目建设不设置取土场。 （3）弃渣场 本项目弃土石方量，项目区弃土运至武定县北片区统一的弃土堆场堆存处置。 （二）施工期主要污染工序： 1、大气污染 工程施工期间，各种施工机械（推土机、装载机、运输车辆等）将大量消耗油料，排放有害物质。类比同类工程，排放的有害物质主要为CO、NOx等，以上属无组织排放。 施工扬尘及废气主要来源于场内土方的挖掘及堆放，建筑材料的运输和堆放，建筑垃圾的堆放、清理、运输。粉尘排放呈无组织方式，其产生强度与施工方式、气象条件有关，一般风大时产生扬尘较多。根据同类工程类比浓度较高的地点是场地平整过程中的土料装卸过程（约20mg/m3～50mg/m3）。 项目道路所需的沥青从沥青拌和站购买，不在现场专门设置，不存在沥青熬制、拌和产生的沥青烟，仅在铺路时产生的少量无组织排放的沥青烟对环境空气产生影响。烃类和苯并芘等是沥青烟气的主要污染物。 2、废水 （1）施工废水 道路项目施工废水主要为混凝土养护废水、工具清洗废水等。与大多数建筑工程一样，该项目施工生产废水不含有毒物质，主要是泥沙悬浮物含量较大。根据国内外同类工程施工废水监测资料：施工废水悬浮物浓500mg/L～2000mg/L，pH值9～12，该项目施工废水所含悬浮物浓度属上述浓度变化范围的中下水平。施工过程中设备、工具清洗及其它等产生的废水量小，主要污染物为悬浮物，在项目施工区域设置沉淀池处理后部分施工废水可回用于施工现场洒水抑尘，部分外排。 （2）生活污水 本项目位于武定县狮山镇东片区，项目部及施工人员住宿租用当地民宅，因此在施工期间不设置施工营地，另外，项目区域内不设置食堂，施工人员吃外送的餐点。 施工人员生活简易，用水量不大，施工期间主要是施工人员洗手产生的污水，施工人员洗手用水量约为20L/（人·天），排水系数0.8，项目区平均有50名施工人员，则施工期平均生活污水产生量约0.8m3/d。生活污水中的主要污染物为SS，还有少量的BOD5、CODCr，施工人员的清洗废水经临时沉淀池收集后回用于施工。 3、噪声 施工过程中需要使用许多施工机械和运输车辆，这些设备会产生噪声，对工程区附近居民、酒店产生影响。施工机械主要有挖掘机、推土机、装载机、平地机、压路机等等，运输车辆包括各种卡车、自卸车。这些设备的运行噪声如表5-1。 表5-1 道路工程施工常用机械噪声值 序号 机械类型 型号 测点距施工机械距离(m) 最大声级Lmax[dB(A)] 1 轮式装载机 ZL40型 5 90 2 轮式装载机 ZL50型 5 90 3 平地机 PY16A型 5 90 4 振动式压路机 YZJ10B型 5 86 5 双轮双振压路机 CC21型 5 81 6 三轮压路机 5 81 7 轮胎压路机 ZL16型 5 76 8 推土机 T140型 5 86 9 轮胎式液压挖掘机 W4-60C型 5 84 10 冲击式钻井机 22型 1 87

4、固体废物及土石方 （1）建筑垃圾 建筑垃圾主要来源于道路施工、管网建设过程产生的水泥块、砖块、木条、废弃建材等。根据业主提供相关资料，则项目道路工程建设过程产生的建筑垃圾量约为3.8t。运至武定县北片区统一的弃土堆场堆存处置。 管网工程开挖土石方完全用于回填道路铺设。 （2）施工人员生活垃圾 按施工人员50人、平均每人每天产生生活垃圾0.5kg计，项目施工过程和汇总产生的生活垃圾量为25kg/d，项目施工过程中产生的生活垃圾经过统一回收分类后由当地环卫部门进行清运至武定县生活垃圾填埋场处置。 施工区域附近民房内均有旱厕，施工人员的粪便可入旱厕。 （3）土石方 根据项目可行性研究报告资料可知，项目挖方量约：118605.7m3，填方量约：7845.93 m³，弃方量为：110759.77m³。 二、运营期 运营期污染源分析 本项目为市政基础设施建设项目，工程建设内容以市政基础服务设施建设为主，本工程运营期的环境影响分析以道路工程的环境影响分析为主。 图5-3运营期环境影响要素识别图 1、大气 运营期大气污染源主要是道路工程的汽车尾气污染。汽车尾气中主要含CO、NOx等。营运期道路汽车尾气的排放量与车流量、车速、不同车型的耗油量及排放系数有一定的关系。汽车尾气的排放源强一般可以按下式计算： 式中：Qj──j类气态污染物排放源强度，mg/（s·m）； i──表示汽车分类，分为大型车、中型车、小型车； Ai──表示i型车预测年的小时交通量，辆/h； Eij──表示i类车辆j种污染物的单车排放因子，mg/(辆·m)。 车辆分类根据《公路建设项目环境影响评价规划(试行)》规定进行。项目近，中、远期采用国V标准限值，具体详见下表5-2 表5-2本项目机动车尾气污染物排放系数（单位：g/km·辆） 车型 国Ⅴ CO NOx 小型车 0.46 0.056 中型车 1.98 0.147 大型车 3.77 0.582 根据本工程中、远期交通量及各车型各时段机动车尾气污染物排放系数，计算得到项目道路中、远期的高峰小时CO和NOx的排放源强，详见表5-3 表5-3道路不同预测年份机动车尾气污染物排放源强一览表（单位：mg/s·m） 道路 年份 CO NOX （高峰期） （高峰期） 响塘凹至白花箐市政道路 2020 0.16 0.02 2025 0.35 0.04 2035 0.71 0.08 由上表可知，本项目大气污染影响最大的时段为运营远期2035年。根据国家相关政策，对机动车尾气排放要求越来越严格，通过净化装置等可有效降低机动车尾气对环境的影响。 2、水污染源 运营期的水污染源主要为降雨冲刷地面产生的路面径流水。路面径流主要污染物为SS、COD和石油类，其污染物浓度受降雨强度、车流量、车辆类型、灰尘沉降量和前期干旱时间等因素影响，水质变化幅度很大。一般来说降雨初期到形成路面径流的30min内，雨水中的悬浮物和油类物质浓度比较高；30min后浓度随降雨历时延长下降较快；降雨40min后，路面基本被冲洗干净，污染物含量较低，不会对水环境造成污染影响。 3、噪声 运营期噪声污染主要源于路面车辆行驶产生的交通噪声，噪声源一般为非稳定态源。本项目采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中所推荐的噪声计算模式来进行预测和计算，但由于声导则中只给出了预测模式而未给出参数的具体取值，因而车辆平均辐射声级（源强）、车速等参数均根据《公路建设项目环境影响评价规范（试行）》（JTJ005-96）和《公路建设项目环境影响评价规范》(JTG B03-2006)确定，由于《公路建设项目环境影响评价规范》(JTG B03-2006)只适用于平均行驶车速在48—140km/h之间的噪声预测，本项目设计车速为40km/h，因而本次评价采用《公路建设项目环境影响评价规范（试行）》（JTJ005-96）进行参数选取。根据参数计算出平均车速详见表5-6，确定出各类车辆在不同车速下的平均辐射声级，详见表5-5。 表5-5各类型车平均车速（单位：km/h） 路段 时段 昼间 夜间 小 中 大 小 中 大 型车 型车 型车 型车 型车 型车 元武路 2020 33.8 34.9 27.9 27.0 27.9 22.3 2025 30.0 30.6 24.5 24.0 24.5 19.6 2035 34.4 35.6 28.4 27.5 28.4 22.8 营运期道路交通噪声将对两侧居民带来不同程度的噪声干扰，通过采取必要的防护措施如设置绿化、禁鸣、减速标志等，营运期的噪声影响可以得到较好的控制。 4、固体废物 固体废物主要来源于运输车辆经过道路散落的运载物、乘客丢弃的物品及行人丢弃的垃圾，沿道路呈线性分布，产生量不定，由当地环卫部门集中收集处理。

# 表六项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 汽车尾气、扬尘 | 颗粒物, NOx、CO，TSP,NO2,PM0 | 少量 | 少量 |
|  | 营运期 | 汽车尾气 | TSP,CO,NO2,PM10 | 少量 | 少量 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工废水4m3/d | SS | SS 400mg/L 1.6kg/d | 项目施工期产生的施工废水经临时沉淀池进行处理过后部分回用于道路洒水降尘，部分外排。 |
|  |  | 生活污水0.8m3/d | SS、粪大肠杆菌、阴离子表面活性剂 | SS 500mg/L 0.4kg/d | 项目施工期产生的生活污水主要为清洗污水，经过收集后进入沉淀池处理后回用于道路洒水降尘。 |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 固体废物 | 弃土石方 建筑垃圾 生活垃圾 | 110759.77m³ 30kg/d 25kg/d | 弃土石方、建筑垃圾经过收集后运至武定县北片区统一排土场堆存处置；生活垃圾经过收集后委托环卫部门进行处置 |
| 噪 声 | 施工期：噪声来源于各种施工机械产生的噪声，噪声值在86~110dB(A)之间，经过隔声、优化施工工艺，选用低噪声设备等措施后，项目产生的噪声满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的排放限值 营运期：噪声满足《声环境质量标准》（3096-2008）2类标准。 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 1、项目施工期防止水土流失 项目建设施工应在红线范围设立围挡，建设单位在施工作业区域采取防止水土流失措施，如先做好围拦挡护，再清表挖方，雨水天气，施工现场土方要遮盖，设截断槽以防止雨水从暴露的土壤表面流出，减少水土流失。 2、项目建成后加强植被绿化 做好项目配套绿化工程，及时进行植被绿化。 |

# 表七环境影响分析

一、施工期环境影响简要分析： 本项目施工过程中对环境产生的影响主要为废气、废水、噪声、固废以及生态环境影响。 1、大气环境影响分析 据有关调查显示，施工场地运输车辆产生的扬尘约占扬尘总量的60%，并与道路路面及车辆行驶速度有关，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果在施工期间对施工区域采用围护或对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70～80%左右，施工场地洒水抑尘的试验结果见表7-1。 表7-1 施工场地洒水抑尘试验结果 距离 5 20 30 50 100～150 TSP小时平均浓度（mg/m3） 不洒水 10.14 2.89 1.15 0.86 0.61 洒水 2.01 1.40 0.67 0.27 0.21 从施工场地洒水抑尘试验结果表明，实施每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小到20～50m范围。在项目采取洒水降尘措施以后，项目施工期无组织粉尘影响范围主要在施工场地周围50m左右。 施工扬尘的另一种情况是开挖土方的露天堆放，这类扬尘的主要特点是受作业时风速的影响，因此，避免在大风天气进行土地开挖和回填作业，减少开挖土方的露天堆放时间，尽量做到随挖随填是抑制这类扬尘的有效手段。 从外环境来看，项目的区主导风向为西南风，而最近距离点位于项目东侧约70m的武定县职业技术学校，虽然距离项目较近，但位于项目侧风向位置。为了减少施工期间粉尘对武定县职业技术学校等的影响，建设单位必须根据HJ/T393-2007《防治城市扬尘污染技术规范》，落实以下环保措施： ①场地四周设置2.5m高的围挡。 ②遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。 ③施工过程中使用商品混凝土，其他砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取密闭存储，采用防尘布苫盖； ④施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取覆盖防尘布、防尘网，防止风蚀起尘及水蚀迁移： ⑤施工期间，应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其它防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆。 ⑥进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。 ⑦施工场地定期进行清扫、出入口铺设钢板或垫草席等措施，保持车辆出入口路面清洁、湿润，以减少汽车轮胎与路面接触而引起的地面扬尘污染，并尽量减缓行驶车速。 ⑧施工车辆及运输车辆在驶出施工区之前，需对轮胎进行清洗，不得将泥土带出工地。 ⑨应进行分段施工，避免大面积开挖，开挖产生的土石方应采取遮盖措施并及时回填，多余废土石应及时清运，尽量缩短在施工场地的堆放时间。 ⑩施工作业区应配备专人负责，做到科学管理、文明施工；在基础施工期间，应尽可能采取措施提高工程进度，实施标准化施工，工地配置滞尘防护网，缩短堆放的危害周期。 （2）施工机械和车辆尾气 施工期工程车辆排放的汽车尾气与土石方、基础施工阶段的各类以汽、柴油为燃料的机械设备排放的燃油废气（含有CO、NO2等污染因子）会对周围大气环境产生一定的影响。施工机械和运输车辆在施工期间产生的废气主要是CO、碳氢化合物等，由于施工区域相对广阔，而施工机械和运输车辆尾气排放相对较小，经自然扩散和稀释后，对评价区域的空气环境质量影响不大。 综上所述，距离项目较近的敏感目标，位于项目上风向和侧风向位置，同时在建设单位采取环评提出的要求和措施后，项目施工期废气对外界环境以及保护目标影响较小。 2、水环境影响分析 根据以上工程分析，项目施工期产生的废水主要为施工废水和生活污水。 （1）施工废水 施工废水主要为清洗的施工设备产生的泥浆水、施工工序产生的施工废水，产生量为4m3/d，施工废水主要污染物为SS，根据查阅相关的而资料，施工废水的污染物SS含量在400~4000mg/L之间。则项目施工期施工废水中污染物产生量分别为SS 1.6~16kg/d，项目施工期建设临时沉淀池施工废水由沉淀池处理后，部分回用于施工道路洒水降尘，部分外排。 （2）生活污水 项目施工期产生的生活污水主要为施工工人产生的清洗废水为主，住宿和用餐均依托武定县城已有设施，根据项目工程分析，项目产生的生活污水量为0.8m3/d，生活污水的主要污染物为SS，生活污水中SS浓度为500mg/L。则项目SS产生量为0.4kg/d。项目施工期产生的生活污水经收集后排进临时沉淀池处理后回用于施工道路洒水降尘，不外排。 项目施工期产生的施工废水和生活污水经过以上环保措施处理后，项目产生的施工废水和生活污水对周边水环境影响较小。 3、声环境影响分析 （1）机械设备噪声和交通噪声 机械设备运行噪声：项目施工期间所用机械设备种类繁多，施工工程使用的机械主要有挖土机、铲土机、钻孔机等。噪声源强约为86～110dB(A)。 交通噪声：道路工程建设所需石料、水泥、石灰等物料运输过程中，交通噪声将对运输路线沿途声环境产生一定的影响。噪声源强约85dB(A)之间。 （2）施工期声环境影响分析 1）噪声值计算 在考虑本工程噪声源对环境影响的同时，仅考虑点声源到不同距离处经距离衰减后的噪声，计算出声源对附近敏感点的贡献值，并对声源的贡献值进行分析。噪声值计算模式为： 式中：LP—距声源r(m)处声压级，dB(A)； LPO—距声源ro(m)处声压级，dB(A)； —各种衰减量（除发散衰减外），dB(A)。室外噪声源取为零。 在不考虑树林及建筑物的噪声衰减量的情况下，各类施工机械在不同距离处的噪声值预测结果见表5-2。 2）预测结果分析 施工场地噪声预测结果见表7-1。 表7-1施工设备噪声预测值dB（A） 设备名称 5m 10m 20m 40m 50m 100m 150m 200m 铲土机 90 76.0 66.5 59.1 56.9 50.4 46.8 44.2 挖掘机 87 73.0 63.5 56.1 53.9 47.4 43.8 41.2 打桩机 100 86.0 76.5 69.1 66.9 60.4 56.8 54.2 钻孔机 95 81.0 71.5 64 61.9 55.4 51.4 49.2 切割机 110 96.0 84.5 73.1 66.9 60.1 56.8 54.1 采用上述预测模式，可得出噪声预测结果，并与建筑施工场界噪声限值进行对比，建筑施工场界噪声限值见表7-2。 表7-2建筑施工场界环境噪声排放标准单位： Leq[dB(A)] 噪声限值 昼间 夜间 70 55 从表7-1和7-2中可看出，施工机械噪声较高，昼间施工噪声超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的情况出现在距声源50m范围内，夜间施工噪声超标情况出现在距声源200m范围内，根据项目现场调查，项目区附近对噪声较敏感建筑主要为的彝家大酒店、武定县职业技术学校。项目施工过程中产生的噪声对区域办公单位和居住点影响较大，因此，项目在施工过程中应加强施工噪声防治措施的建设，进一步减轻项目施工对周边环境的影响。 （3）施工期噪声防治措施如下： ◆施工噪声影响属于短期影响，禁止在午间（12:00-14:00）、夜间（22:00-次日06:00）进行施工作业，若因生产工艺要求及其他特殊情况须在午间、夜间进行施工作业的，应当事先取得当地环保局出具在午间、夜间进行施工作业的证明，并公告附近的民众及单位。 ◆中考、高考前七日内和中考、高考期间的18时至次日8时，禁止在文教科研区、居民住宅区进行产生噪声的建筑施工作业。中考、高考期间，考点周围500米范围内，禁止所有产生环境噪声污染的建筑施工作业。 ◆采用声屏障措施：在施工场地周围有敏感点的地方设立临时声屏障；道路设立围挡，以减轻设备噪声对周围环境的影响。 ◆合理安排施工时间，禁止在午休和夜间施工； ◆建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 ◆若确实需要在夜间连续施工的，应报当地有关主管部门，办理《夜间施工许可证》，还必须与可能受影响的公众进行协商，以便取得谅解。 ◆在满足施工需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的施工机械和运输车辆。振动较大的固定机械设备应加装减振机座，同时加强对施工机械的维护保养，保持其良好的运转，避免由于设备性能差而使机械噪声增大的现象发生，以从根本上降低噪声源强； ◆加强对施工人员的环境宣传和教育，使他们认真落实各项降噪措施，做到文明施工； 综上所述，施工过程中产生的施工噪声将对施工区域内的声环境造成一定程度的不利影响，但这种影响是短期的，随着施工活动的结束，影响也将不复存在。施工过程中，在按照本评价要求采取相应措施后，将可以有效控制项目施工产生的噪声污染。 固体废物环境影响分析 项目施工期产生的固体废物主要为弃土石方、建筑垃圾和生活垃圾。 弃土石方及建筑垃圾 根据工程分析，项目施工期产生的弃土石方110759.77m³，建筑垃圾量为3.8t，运至武定县北片区统一排土场堆存处置。 （2）生活垃圾 根据以上工程分析，项目施工期间产生生活垃圾量为25kg/d，项目产生的生活垃圾量依托当地的环卫工人进行进行统一收集委托环卫部门进行处置。 经过以上措施处理后，施工期产生的固体废物对周边环境影响较小。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目营运期，产生影响大气环境的主要因素为道路行驶汽车尾气、道路扬尘，汽车尾气产生量根据汽车的状态以及车速、车型等因素有关，由于营运期路面条件较好，产生扬尘的有限，对环境影响较小。主要是汽车尾气对大气环境的影响。 本项目建成投入运营后，运营期大气污染影响主要是汽车尾气排放对周围环境空气的影响。随着距道路距离的增加，环境空气中污染物的扩散预测浓度逐渐降低。 随着我国科技水平的不断提高，汽车尾气净化系统将得到进一步改进，车型构成比例将更为优化，逐步减少高能耗、高排污的车种比例。随着汽车尾气排放控制的加强，汽车尾气排放对周围空气环境的影响将大大降低。 2、水环境影响分析 本项目营运期废水主要为降雨产生的路面径流污水。 路面径流主要污染物为SS、COD和石油类，其污染物浓度受降雨强度、车流量、车辆类型、灰尘沉降量和前期干旱时间等因素影响，水质变化幅度很大。一般来说降雨初期到形成路面径流的30min内，雨水中的悬浮物和油类物质浓度比较高；30min后浓度随降雨历时延长下降较快；降雨40min后，路面基本被冲洗干净，污染物含量较低，不会对水环境造成污染影响。 本项目道路为城市主干道路，交通量大，路面容易积聚一定的污染物，环卫部门配有专业清扫队伍每天对道路进行洒水清扫，路面上的污染物基本均能得到及时清除，降雨时形成的路面径流一般较清洁，基本不会对水质造成不利影响。路面径流携带污染物对水体水质的影响甚微，一般水体中污染物的增幅小于2%，且本项目建设将配套建设完整的雨污管网，可确保运营期雨水经配套建设雨水管网进入市政雨水管网。 因此，项目的营运期产生的雨水经过以上处置后，对周边水系影响较小。 3、声环境影响分析 （1）声环境影响分析 本项目建设道路设计等级为城市主干道，运营期道路两侧35m±5m范围内声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。对小型车、中型车、大型车进行预测。交通噪声预测见表7-5。 运营期交通噪声的影响，结合表5-7按下式进行预测： 昼间小时等效A声级预测公式： 夜间小时等效A声级预测模式： 式中： —第i类车的小时等效声级，dB（A）； —第i类车速度为Vi，km/h；水平距离为7.5米出的能量平均A声级，dB（A）； r—从车道中心线到预测点的距离，m；适用于r＞7.5m预测点的噪声预测； Ni—昼间、夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h； Vi—第i类车的平均车速,km/h； T—计算等效声级的时间，1h； 、—预测点到有限长路段两端的张角，弧度。 Leqi——第i种车型的车辆在预测点处的等效A声级，dB； Lwi——第i种车型的车辆在参照点处平均辐射A声级，dB； 预测点昼间或夜间的环境噪声预测值按下式计算： 其中： LAeq交——预测点昼间或夜间的交通噪声预测值(dB)； LAeqi ——预测点预测时不同车型的环境噪声预测值(dB)。 表7-4交通噪声等效声级预测单位：dB 车型 距路中心距离（m） 执行标准 25 35 45 55 65 75 85 95 105 135 215 距道路红线距离（m） 4a类标准 10 20 30 40 50 60 70 80 90 120 200 小型车 2020 昼间 70 52.2 50.7 49.6 48.8 48.0 47.4 46.9 46.4 46.0 44.9 42.8 夜间 55 42.6 40.4 38.8 37.5 36.4 35.5 34.7 33.9 33.3 31.6 28.6 2025 昼间 70 54.2 52.7 51.6 50.7 50.0 49.4 48.8 48.4 47.9 46.8 44.8 夜间 55 51.5 49.3 47.7 46.4 45.3 44.4 43.6 42.8 42.2 40.6 37.5 2035 昼间 70 51.9 50.5 49.4 48.5 47.8 47.1 46.6 46.1 45.7 44.6 42.6 夜间 55 49.3 47.1 45.5 44.2 43.1 42.1 41.3 40.6 40.0 38.3 35.3 中型车 2020 昼间 70 48.1 46.7 45.6 44.7 44.0 43.4 42.8 42.3 41.9 40.8 38.8 夜间 55 40.6 35.8 34.2 32.9 31.8 30.9 30.1 29.3 28.7 27.0 24.0 2025 昼间 70 42.2 40.8 39.7 38.8 38.1 37.5 36.9 36.4 36.0 34.9 32.9 夜间 55 39.6 37.4 35.8 34.5 33.4 32.5 31.6 30.9 30.3 28.6 25.6 2035 昼间 70 40.4 39.0 37.9 37.0 36.3 35.7 35.1 34.6 34.2 33.1 31.1 夜间 55 37.8 35.6 34.0 32.7 31.6 30.7 29.9 29.1 28.5 26.8 23.8 大型车 2020 昼间 70 42.3 40.8 39.7 38.8 38.1 37.5 37.0 36.5 36.0 34.9 32.9 夜间 55 39.7 37.5 35.8 34.5 33.4 32.5 31.7 31.0 30.3 28.7 25.6 2025 昼间 70 44.0 42.5 41.4 40.6 39.8 39.2 38.7 38.2 37.8 36.7 34.6 夜间 55 41.4 39.2 37.5 36.2 35.1 34.2 33.4 32.7 32.0 30.4 27.4 2035 昼间 70 42.0 40.6 39.5 38.6 37.9 37.3 36.7 36.2 35.8 34.7 32.7 夜间 55 39.4 37.2 35.6 34.3 33.2 32.3 31.4 30.7 30.1 28.4 25.4 叠加值 2020 昼间 70 53.9 52.5 51.4 50.5 49.8 49.2 48.6 48.1 47.7 46.6 44.6 夜间 55 45.9 43.1 41.5 40.2 39.1 38.1 37.3 36.6 36.0 34.3 31.3 2025 昼间 70 54.8 53.3 52.2 51.4 50.6 50.0 49.5 49.0 48.6 47.5 45.5 夜间 55 52.2 50.0 48.4 47.0 46.0 45.0 44.2 43.5 42.8 41.2 38.2 2030 昼间 70 52.6 51.2 50.1 49.2 48.5 47.8 47.3 46.8 46.4 45.3 43.3 夜间 55 50.0 47.8 46.2 44.9 43.8 42.8 42.0 41.3 40.7 39.0 36.0 由表7-4噪声预测可知：总体来看昼间、夜间均未超标，道路两侧35m±5m范围内声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。声环境质量良好。 对道路声环境预测可知，道路均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。以预防为主，维持良好的声环境功能，可采取必要声环境保护措施，以减轻交通噪声的影响。 （2）声环境影响防治措施 ◆设置绿化带，吸声降噪。 ◆加强对道路交通管理，并在道路两侧居民区和行政办公区域等敏感点设立禁鸣区段，以提醒过往车辆禁止鸣笛，减少交通噪声扰民事件的发生。 ◆完善道路警示标志，设立禁鸣、禁停等标志，以提醒过往车辆禁止鸣笛，不随意停车。 综上所述，项目通过采取规划管理措施、技术措施（车辆降噪、工程降噪及噪声防护）可有效减缓交通噪声对周围环境敏感点的影响。 4、固体废物 固体废物主要来源于运输车辆散落的运载物、乘客丢弃的生活垃圾，沿道路分布，产生量不定，项目营运期产生的固体废物通过公路管理，清扫路面，保持路面。产生的生活垃圾由环卫个人进行收集运往附近生活垃圾收集点进行处置，再由当地环卫部门集中收集处理。 5、产业政策符合性以及选址合理性分析 （1）产业政策符合性分析 本项目属国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年）》(2013修订)中的鼓励类项目：第一类鼓励类”的“二十二、城市基础设施：3、城镇公共交通建设；建设道路为城市主干道，本项目属于鼓励类项目，符合国家产业政策要求。 （2）规划相符性分析 根据《武定县城总体规划修改》（2015-2030）、《武定县城镇特色规划（2010-2025）》和《武定县国民经济与社会发展第十三个五年规划》，本项目建设区域均属于已规划市政基础设施建设范围，不改变原规划内容，符合武定县城已实施的各项规划。 （3）选址合理性分析 本项目建设范围均属于武定县城市建设范围，建设区域已规划为市政道路，为原有108国道，本项目为108国道的提升改造项目。项目选址合理可行。 综上条件所示，可视为本项目选址合理。项目建设是对基础设施完善和人居环境的提升，为非污染型、益民项目，因此该项目建设符合国家政策。

# 表八建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源(编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | TSP、扬尘 | 及时清扫、洒水降尘，对施工区域设置围挡，减少道路二次扬尘；避开休息时间作业 | 有效减轻对大气环境的影响 |
|  | 营运期 | CO、NOx THC、扬尘 | 加强道路两侧绿化，充分利用植被对环境空气的净化功能 | 有效减轻对大气环境的影响 |
| 水环境 | 施工期 | 施工废水 | 施工废水经过临时沉淀池（4个，2m3/个）进行处理后，施工废水部分回用于项目洒水降尘，部分外排。员工清洁废水经沉淀池处理后回用于道路洒水降尘。 | 对周边水环境影响较小 |
|  | 运营期 | 雨水 | 雨污管网 | 做到雨污分流，雨水经雨水管网排入菜园河，污水经污水管网进入污水处理厂处理。 |
| 噪声 | 施工期机械 | 设备噪声、运输噪声 | 加强管理，合理安排施工时间，使用低噪声设备 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求 |
|  | 营运期 | 交通噪声 | 加强绿化；设立禁鸣、减速标志等降低噪声 | 满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类要求 |
| 固体废物 | 施工期 | 弃土石方 | 运至武定县北片区统一排土场堆存处置 | 处置率100% |
|  |  | 建筑垃圾 |  |  |
|  | 运营期 | 生活垃圾 | 垃圾桶收集，委托环卫部门及时清运处置 |  |
| 生态保护措施及预期效果 | 施工区域设立围挡，施工作业区域采取防止水土流失措施，如先做好围拦挡护，再清表挖方，雨水天气，施工现场土方要遮盖，设临时排水沟以防止雨水从暴露的土壤表面流出，减少水土流失。 管网建设开挖土方及时回填，严禁开挖土方长期堆放。 3、项目建成后加强植被绿化。 4、做好现有道路沿线绿化植被保护工作。 |

# 表九结论与建议

结论： 1、项目概况 武定县城响塘凹至白花箐市政道路提升改造工程建设项目建设地点武定县狮山镇东片区。本项目总投资为11548.52万元，其中建筑安装工程费为7272.67万元，工程其他费用为3420.40万元，预备费为855.45万元。 项目建设标准为城市主干路，全长2523.932米，宽22米，为双向4车道，设计限速40km/h（交叉路口减半），路面设计为沥青混凝土路面。主要建设内容为道路、绿亮化、给排水、电力通信、涵洞及附属设施建设。 2、环境质量现状 项目位于武定县狮山镇东片区，属于商业交通居民混合区，所在区域无重大产噪工况企业分布，大气环境质量较好。噪声主要为人为生活噪声和道路行驶汽车噪声为主，声环境质量一般。项目区域附近主要地表水为菜园河、乌龙河，根据现场踏勘，乌龙河水质一般，菜园河水质有轻微污染。 3、产业政策以及选址合理性分析 本项目属国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年）》(2013修订)中的鼓励类项目，项目建设符合《武定县城总体规划修改》（2015-2030）、《武定县城镇特色规划（2010-2025）》和《武定县国民经济与社会发展第十二个五年规划》，本项目建设区域均属于已规划市政基础设施建设范围，不改变原规划内容。本项目建设范围均属于武定县城市建设范围， 本项目选址合理。项目建设是对基础设施完善和人居环境的提升，为非污染型、益民项目，因此该项目建设符合国家政策。 4、施工期环境影响分析结论 （1）大气环境 根据项目工程分析，项目施工过程对大气环境影响主要为扬尘和汽车尾气，项目施工过程中采取施工场地洒水降尘，选用合格的施工机械，加强施工机械维护，优化施工布置，合理安排施工时间，严禁在大风天气进行施工，项目在采取以上环保措施综合治理后，项目施工期产生汽车尾气和扬尘对周边环境影响较小。 （2）水环境 项目施工期产生的废水主要来源于施工废水和生活污水，根据项目施工分析，项目施工过程产生的施工废水经过沉淀池处理后部分回用于本项目施工道路洒水降尘，部分外排；项目施工过程产生的生活污水主要为清洗污水，经过收集沉淀处理后回用于施工道路洒水降尘，不外排。 （3）声环境 项目施工期产生噪声主要来源于项目施工过程中各种施工机械噪声，根据项目工程分析，施工期产生的噪声值86~110dB(A)之间，项目在施工过程采取的降噪设施有优化施工场地布置，合理安排施工时间，设置围挡，加强施工机械的维护，选用低噪声设备，项目施工过程中采取以上将噪声措施的综合治理下，项目施工过程产生的噪声对周边环境影响较小。 （4）固体废物 项目施工期产生的固体主要为弃土石方、建筑垃圾、生活垃圾，项目的产生的弃土石方、建筑垃圾经过收集后，运往武定县北片区统一排土场堆存处置；项目施工期产生的生活垃圾经过统一收集后，由当地的环卫部门进行收集清运至武定县生活垃圾填埋场进行处理。 项目施工期经过采取以上环保措施处置后，项目施工期产生的固体废物对周边环境影响较小。 运营期环境影响分析结论 （1）大气环境 本项目属于市政基础设施建设工程，项目进入营运期后，对大气环境影响的为市政道路行驶汽车尾气，根据项目对营运期产生汽车尾进行预测，结果显示营运期产生汽车尾气对周大气环境影响较小。 （2）水环境 本项目运营期雨水经配套建设雨水管网进入市政雨水管网，对周边水系影响较小。 （3）声环境 营运期声环境影响主要为交通噪声，道路交通噪声会对道路两侧居民有一定的影响，经加强道路和绿化养护，限制车速，禁止鸣笛等措施后，可使交通噪声对环境的影响有所改善，交通噪声对周边环境的影响不大。 （4）固体废物 项目营运期的固体废物主要为生活垃圾，产生量不定，每天有环卫部门清扫路面，此外，每隔一段距离设置垃圾桶统一收集后，每天由环卫部门清运处理，对周围环境影响小。 结论 综上所述，本项目建设与国家产业政策是相符，符合地方规划，在采取相应各项环保防治措施后，项目施工期和营运期废气、废水、固体废物、噪声影响可达到排放标准或相应环保要求，对周围环境污染影响较小。建设单位必须认真落实本评价报告中所提出的环保措施和建议，确保环保处理设施正常使用和运行，从环境保护角度而言，该项目的建设是可行的。 二、建议 1、建立完善的环境管理计划，并严格按管理制度执行。 2、加强施工期环境管理，合理安排施工进度。 3、做好水土保持的管理和监督工作。防止对生态环境和水土流失造成影响。 4、与周围居民做好协调、联系，及时发现和解决环境问题。 5、加强绿化养护管理。 三、环境保护竣工验收 根据《建设项目环境保护管理条例》的有关规定要求，编制环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照相应标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行自主验收。评价提出了本项目营运期环保设施竣工验收一览表，具体情况见表 表9-1项目环境保护竣工验收一览表 项目 控制对象 控制措施 效果 噪声 运营期车辆 限速、禁鸣标志、绿化 满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类要求 废水 雨水 雨污管网 做到道路雨污分流，雨水经雨水管网外排至菜园河，污水经污水管网进入污水处理厂处理。 固废 生活垃圾 垃圾桶收集，委托环卫部门及时清运 100%规范处置

预审意见： 公章 经办人：年月日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人：年月日

审批意见： 公章 经办人：年月日

# Text boxes

机动车

地面雨水

机动车

尾气污染物

尾气污染物

噪声

图5-2  管道施工产污流程图

Z：噪声 Y：扬尘 G：固体废物 S：废水

下管入沟

回填覆盖

沟槽开挖

管道承接

G、Z、Y

G、Z、Y

G、Z、Y

图5-1 道路工程施工产污流程图

Z：噪声 Y：扬尘 G：固体废物 S：废水

Z、Y、S、G

Z、Y、S

Z、Y、S、G

管槽开挖

清表、清除覆盖物

铣路面

场地平整

路基工程分层压筑（包括车行、人行道）

交通工程、照明工程、绿化工程等

放管、接管、防腐、水压试验及附属工程、分层压填埋管、涵洞建设等

G、Z、Y

Z、Y、G

G、Z、Y

G、Z、Y